Inkscape/ Architecture

- En perspective cavalière, tout est //, Il n’y a pas de ligne de fuite (point de convergence)

- Règle : Les verticales réelles restent verticales dans le dessin

Rem. :

Sur l’exemple, l’auvent est en couleur (remplissage) avec opacité réduite. Il est  en biais, donc non //

- On fait comme si l’architecture était transparente : les lignes cachées sont en pointillés

- Respecter les mêmes codes de représentation (voir exemple)

- Pour les formes distinctes du dérivé du cube, tracer les axes de construction en premier

Les axes sont en pointillés rouges

Outils :

- Taille du contour : 4 pixels pour les lignes

- Dupliquer : pour les éléments identiques . Les tourner si nécessaire

- Il est possible de déplacer au clavier pour plus de précision

Important :

L’image terminée est dans un format vectoriel (svg), l’exporter en bitmap (dans fichier) pour l’obtenir en pixels et qu’elle soit directement lisible sur l’explorateur

Rem : Inkscape exporte en png

Exemple de travail: